Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады

Физика

2010 – 2011 уч. год

9 класс

Уважаемые участники олимпиады!

Вашему вниманию предлагаются 5 задач требующие развернутого ответа.

Время на решение задач – 3,5 часа (210 минут).

Внимательно прочитайте каждую задачу. Начинайте решать на черновике. Если есть возможность проиллюстрировать решение рисунком - сделайте это. Учтите, что черновик не проверяется, поэтому все важные элементы решения перенесите на чистовик (в том числе и рисунок).

Не забудьте на черновике написать сверху «ЧЕРНОВИК», а на чистовике там же «ЧИСТОВИК». Рядом со словом «чистовик» нужно оставить место для шифра Вашей работы. Помните, ни на чистовике, ни на черновике не должно быть Вашей фамилии, имени, каких-либо иных пометок, указывающих на принадлежность работы.

Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те задачи, для которых Вам ясен путь решения. К пропущенным заданиям Вы можете вернуться, если у вас останется время.

На чистовике оформляйте задания в том порядке, в котором они даны.

Желаем успехов!

Физика

2010 – 2011 уч. год

9 класс

1.Два плоских зеркала расположены параллельно друг другу на расстоянии d. Между зеркалами на расстоянии  от каждого находится зажжённая свеча. Как будут располагаться изображения свечи в данной системе зеркал?

2.Модель марсохода изготовлена  в масштабе 1:12. При её испытаниях на земном полигоне было обнаружено, что модель не проваливается в грунт, обладающий такими же свойствами, как марсианский, если её масса не превышает m. Будет ли реальный марсоход проваливаться в реальный марсианский грунт при освоении Марса? Ускорение свободного падения на Земли принять равным gЗ = 9,8 , на Марсе gМ = 3,8 .

3. Загрязнённая химикатами местность исследуется с помощью радиоуправляемых роботов. На роботе кроме веб-камеры установлен дополнительный передатчик, непрерывно передающий оператору, находящемуся в безопасном месте,  информацию о его скорости движения и курсе. Через 80 минут после начала сигнал от робота перестал поступать к оператору. Оператор робота располагает следующими данными (см. рис.): график зависимости скорости от времени и курс робота – угол, который составляет направление движения робота с направлением на север, причём угол, отсчитываемый по часовой стрелке от направления на север считается положительным, а против часовой стрелки – отрицательным. Где следует искать сломавшегося робота? Нарисовать в масштабе траекторию, по которой двигался робот.

4.Два кубика связаны невесомой и нерастяжимой нитью и находятся в жидкости плотностью ρ. Плотность одного кубика 2ρ, длина ребра а, плотность второго кубика , длина ребра 2а. Будет ли система находиться в равновесии в данной жидкости? Если равновесие возможно, то как будут располагаться кубики?

5.После монтажа двухпроводной линии длины L выяснилось, что изоляция между проводами была пробита. Для определения места повреждения произвели следующие измерения:

- если концы С и D разомкнуты, то сопротивление между точками А и В равно R1;

- если концы С и D замкнуты накоротко, то сопротивление между точками А и В равно R2;

- если концы А и В разомкнуты, то сопротивление между точками C и D равно R3.

На каком расстоянии от точки А находится место повреждении?