## Slide 1: Мастер-класс Изготовление прихваток в лоскутной технике
Ларькова Галина Владимировна
учитель технологии
МБОУ «Лицей № 48»
г. Калуги Калужской области

## Slide 2
Материалы, оборудование и инструменты
Материалы:
1) хлопчатобумажная ткань двух контрастных расцветок;
2) нитки (в тон ткани – для шитья на швейной машине и контрастные – для смётывания);
3) ткань для прослойки (ватин, драп).
Оборудование и инструменты:
1) швейная машина;
2) утюг;
3) ножницы;
4) ручная игла;
5) английские булавки;
6) линейка;
7) карандаш или портновский мел.

## Slide 3
План работы
1) Выбор модели прихватки.
2) Раскрой деталей.
3) Изготовление сторон прихватки в лоскутной технике.
4) Изготовление петельки.
5) Сборка деталей.
6) Окончательная отделка.
Представленные варианты
Деталь из квадратов
Деталь из квадратов и треугольников
Деталь из треугольников

## Slide 4
1. Выкроить 4 квадрата со стороной 10 см: 2 детали одного цвета, 2 – другого цвета (рис.1) .
2. Сложить детали попарно лицевой стороной внутрь, уровняв срезы, сколоть булавками, сметать (рис. 2).
3. Стачать (ширина шва 1 см), закрепляя концы строчек (рис. 3), удалить нитки смётывания (рис. 4).
Рис.1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из квадратов двух расцветок

## Slide 5
4. Разутюжить припуски в обоих прямоугольниках (рис. 5).
5. Сложить прямоугольники лицевой стороной внутрь таким образом, чтобы после стачивания получился узор в шахматном порядке, уровнять швы стачивания по центру прямоугольника, сколоть булавками, сметать детали (рис. 6).
6. Стачать (ширина шва 1 см), удалить нитки смётывания (рис. 7).
7. Припуски разутюжить. Деталь готова (рис. 8).
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из квадратов двух расцветок

## Slide 6
1. Выкроить 4 квадрата (рис.1):
а) 2 детали разных расцветок со сторонами 10 см;
б) 2 детали разных расцветок со сторонами 11 см.
2. Разрезать детали со стороной 11 см по диагонали (рис. 2).
3. Сложить попарно треугольные детали разного цвета лицевой стороной внутрь, уровняв срезы, сколоть, сметать (рис. 3).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из квадратов и треугольников

## Slide 7
4. Стачать детали треугольной формы ( рис. 4) таким образом, чтобы получился квадрат, ширина шва 1 см, припуски разутюжить.
5. Получилось 2 квадрата со стороной 10 см, состоящих из треугольников (рис. 5).
6. Сложить деталь, сшитую из треугольников, и цельнокроеную лицевой стороной внутрь, сметать, стачать, удалить нитки смётывания, припуски разутюжить в разные стороны.
7. Получился прямоугольник (рис. 6).
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из квадратов и треугольников

## Slide 8
7. Разложить на столе сшитые прямоугольные детали таким образом, чтобы получился красивый узор (рис. 7).
8. Сложить прямоугольники лицевой стороной внутрь, уровнять швы стачивания по центру прямоугольника, сметать детали, стачать (ширина шва 1 см), удалить нитки смётывания (рис. 8).
9. Вторая сторона прихватки готова (рис. 9).
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из квадратов и треугольников

## Slide 9
1. Выкроить 2 квадрата одного цвета и два квадрата другого цвета со стороной
11 см (рис.1).
2. Разрезать все детали по диагонали (рис. 2).
3. Сложить попарно треугольные детали разного цвета лицевой стороной внутрь, уровняв срезы, сколоть, сметать, стачать, удалить нитки смётывания (рис. 3).
4. Получилось 4 одинаковых квадрата, состоящих из треугольников (рис. 4).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из треугольников
Рис. 4

## Slide 10
5. Выбрать узор (рис. 5).
Рис. 5
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из треугольников

## Slide 11
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из треугольников
6. Сложить квадраты таким образом, чтобы получился узор (рис. 6).
7. Сшить квадраты попарно, чтобы получились прямоугольники (рис. 7).
8. Сшить прямоугольники, чтобы получился большой квадрат (рис. 8).
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8

## Slide 12
Изготовление стороны прихватки,
состоящей из треугольников
9. Припуски на обработку срезов должны быть разутюжены (рис. 9).
10. Вершины углов в узоре должны совпадать (рис. 10).
Рис. 9
Рис. 10

## Slide 13
Изготовление петельки
1. Выкроить деталь прямоугольной формы для петельки размером 4 * 12 см (рис.1). Долевая нить проходит по длинной стороне детали.
2. Заутюжить срезы к середине в сторону изнаночной стороны, а потом заутюжить пополам.
3. Получился прямоугольник со сторонами 1 * 12 см (рис. 2).
4. Проложить смёточную строчку посередине детали.
5. Проложить машинную строчку на 2 мм от края.
6. Петелька для прихватки готова.
Рис. 1
Рис. 2

## Slide 14
1. Выкроить квадратную деталь из ватина для прослойки размером на 2 см меньше готовой детали верха прихватки.
2. Приметать ватин к изнаночной стороне одной из деталей.
3. Приложить петельку к лицевой стороне одного из готовых квадратов таким образом, чтобы срезы деталей совпали. Сгиб петельки должен располагаться к центру детали. Приметать.
Сборка деталей прихватки
(1 вариант)
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3

## Slide 15
4. Сложить подготовленные верхние детали прихватки лицевой стороной внутрь, сколоть булавками, сметать (рис. 4).
5. Стачать детали по периметру, оставив отверстие посередине одной из сторон (противоположной от петельки), закрепив концы строчек. Ширина шва 1 см.
6. Отрезать уголки, не доходя до шва стачивания 2 мм (рис. 5).
7. Вывернуть прихватку на лицевую сторону, выправить уголки.
8. Зашить отверстие потайным швом ниткой в тон ткани (рис. 6).
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Сборка деталей прихватки
(1 вариант)

## Slide 16
1. Выкроить деталь из ватина для прослойки, равную верхней детали прихватки и нижнюю деталь прихватки со стороной, на 4 см больше верхней детали (рис. 1).
2. Приметать ватин к изнаночной стороне верхней детали (рис. 2).
3. На изнаночную сторону нижней детали прихватки положить верхнюю деталь, лицевой стороной вверх (с примётанным к изнаночной стороне ватином) таким образом, чтобы края нижней части выступали на 2 см с каждой стороны (рис. 3).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Сборка деталей прихватки
(2 вариант)

## Slide 17
Обработка угла прихватки «конвертом»
1. Подвернуть угол нижней детали (рис. 1) и заправить под верхнюю деталь
(рис. 2).
2. Припуски нижней части подогнуть дважды так, чтобы закрыть края лоскутного верха на 0,5 см (рис. 3, 4).
3. Заметать припуски, проложить строчку на 0,2 см, нитки смётывания удалить (рис. 4).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4

## Slide 18
Поэтапная обработка края прихватки
(2 вариант)

## Slide 19
Работы учениц 5 классов
лицея № 48 города Калуги

## Slide 29
Информационные источники
Фон
Булавка