## Slide 1
8 класс
Тема урока :«Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома».
( в урок включена лабораторная работа
«Зависимость силы тока от напряжения и от сопротивления (на реостате)»).
Учитель: Сверлова Н.Ю.
ГБОУ школа №153 Фрунзенского района
Урок ориентирован для учащихся 8 класса любого возраста.
Материалы лабораторной работы можно использовать на уроках физики в 10 классе и 11 классе при общем повторении.

## Slide 2
Цель урока: исследовать зависимость силы тока от напряжения и от сопротивления (на реостате); ввести понятие сопротивления проводника; объяснить причины сопротивления проводника с точки зрения электронной проводимости металлов; ввести единицы измерения сопротивления; сформулировать закон Ома для участка цепи; формировать физическую картину мира, развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов.
Тип урока: комбинированный, «открытие» нового знания (урок-исследование).
Методы урока:
· словесный (опрос, объяснение, беседа)
·наглядный (демонстрационный эксперимент, компьютерная презентация)
· практический (решение задач)
Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная.

## Slide 3
1. Обозначение силы тока, единица измерения | I, A | q, A | U, В
2. Обозначение сопротивления, единица измерения | R, A | U, Ом | R, Ом
3. Обозначение напряжения, единица измерения | U, Ом | I, В | U, В
4. Формула силы тока | I=q/t | I=qt | U=A/q
5. Цена деления шкалы прибора | 0.1 | 0.5 | 0.2
6. Формула напряжения | U=A/q | U=A*q | I=q/t
7. Погрешность измерения величины | 0.001 | 0.05 | 0.5 цены деления
1. Повторим понятия:

## Slide 4
Описание работы:
Оборудование: источник питания, набор «Электричество» из комплекта L – micro
Проведение эксперимента
Собрать на планшете последовательную электрическую цепь, состоящую из источника электропитания, проволочного резистора , переменного резистора (реостата) , амперметра, вольтметра и ключа. В процессе сборки ключ должен быть разомкнут.
Перемещая ползунок резистора в крайние положения, убедиться ( по изменению накала лампочки) в том, что сила тока в цепи изменяется.
Установить ползунок реостата в крайнее левое положение, измерить силу тока и напряжение в цепи.
Выполнить второй и третий опыты аналогично п. 3 , устанавливая ползунок реостата в среднее и крайнее правое положения.

## Slide 5
Посмотрим демонстрационный эксперимент
Выполняем лабораторную работу на оборудовании L –micro
(на столах собираем электрическую цепь и оформляем работу).
Техника безопасности: Без осмотра преподавателем источник питания в сеть не включать!
Ответ: С увеличением напряжения сила тока в проводнике возрастает при постоянном сопротивлении.
Вопрос: Как ведет себя сила тока?

## Slide 6
Проведем эксперименты:
Собираем электрическую цепь, состоящую из регулируемого источника, резистора, амперметра, ключа и вольтметра. При изменении напряжения между концами резистора изменяется сила тока в цепи (если источник тока не регулируется можно включить реостат как потенциометр).
Пользуемся набором L – miсro:
(внешний вид набора) Состав набора:
1. Металлическое рабочее поле | Миллиамперметр
Источник питания ВУ-4 | Магнит
Выключатель (ключ) однополюсный | Катушка-моток
Потенциометр | Электромагнит
Резистор проволочный 6 Ом | Провода соединительные – 10 шт.
Резистор проволочный 12 Ом | Линейка 100 мм
Амперметр учебный | Проволока на пластине
Вольтметр учебный | Лампочка 3,5 В

## Slide 7
№ П/П | I = | U =
1 | 0,15 | 1,5
2 | 0,2 | 2
3 | 0,25 | 2,5
4 | 0,3 | 3
5 | 0,35 | 3,5
6 | 0,4 | 4
Примерные результаты экспериментов (рисуем график на доске):
Погрешности наносим на график на мм бумаге.
ϪI = 0.05А
ϪU = 0.05 В
Вывод. Сила тока зависит от напряжения. Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению. I~U.
Chart: График № 1
| 0 | 0.15000000000000016 | 0.2 | 0.25 | 0.30000000000000032 | 0.35000000000000031 | 0.4
 | 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
Результаты эксперимента переносим на доску (по группам)
Вопрос: Как ведет себя сила тока при увеличении напряжения? (делаем вывод)

## Slide 8
Возможные результаты: ( из лабораторного эксперимента)
Для проволочного резистора | 
диаметром 25 мм | 
№ п/п | I = | U =
1 | 0 | 0
2 | 0,5 | 1,6
3 | 0,6 | 2
4 | 0,7 | 2,5
5 | 0,9 | 3,3
6 | 1 | 4
№ п/п | I = | U =
1 | 0 | 0
2 | 0,4 | 2,7
3 | 0,5 | 3,3
4 | 0,6 | 4,4
5 | 0,7 | 4,9
Для проволочного резистора | 
диаметром 36 мм | 
Зависимость выполняется
Chart: График № 2
| 0 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062
 | 0 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 4.9
Chart: График № 3
| 0 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.9 | 1
 | 0 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.3 | 4

## Slide 9
Понятие сопротивления.
Важно! Сопротивление является электрической характеристикой
проводника.
Вопрос. Вспомните, пожалуйста, внутреннее строение металлов.
Ответ. Металлы состоят из атомов, которые потеряли с последних электронных орбит электроны. Атомы, потерявшие электроны располагаются в узлах кристаллической решетки, а электроны блуждают между ионами.
Вопрос. Что такое электрический ток в металлах?
Ответ. Упорядоченное движение свободных электронов.
Вопрос. Что мешает двигаться электронам в одном направлении?
Ответ. Ионы. Электроны постоянно сталкиваются с ионами кристаллической решетки и изменяют направление своего движения.
Вопрос. Чем же вызвано сопротивление проводников?
Ответ. Ударами электронов об ионы кристаллической решетки металлов.

## Slide 10
Георг Ом
Закон Ома для участка цепи:

## Slide 11
Описание работы:
Оборудование: источник питания, набор «Электричество» из комплекта L – micro
Проведение эксперимента
Собрать на планшете последовательную электрическую цепь, состоящую из источника электропитания, проволочного резистора , переменного резистора (включить как потенциометр: контакты 1,2 к схеме ; 1,3 к источнику питания) , амперметра, вольтметра и ключа. В процессе сборки ключ должен быть разомкнут.
Убедиться в том, что напряжение в ходе всех экспериментов остается неизменным.
Меняя проволочные резисторы и методы их подключения (параллельно, последовательно) измерять силу тока в цепи.

## Slide 12
Посмотрим демонстрационный эксперимент. Будем увеличивать сопротивление.
Ответ: можно включить реостат как потенциометр (на оборудовании L-micro)
Приступаем к лабораторной работе на оборудовании L –micro
(на столах собираюемэлектрическую цепь и оформляем работу).
Техника безопасности: Без осмотра преподавателем источник питания в сеть не включать!
Ответ. С увеличением сопротивления сила тока в проводнике уменьшается при постоянном напряжении
Вопрос: Можно ли регулировать напряжение на источнике тока, если он не предназначен для этого? Кто знает, как это сделать?
Вопрос: Как ведут себя показания приборов?

## Slide 13
Chart: ГРАФИК № 4
| 0.4 | 0.2 | 0.15000000000000024 | 0.55000000000000004
 | 3.75 | 7.5 | 10 | 2.72
проводник |  | №1 | № 2 | № 3 | № 4
I, A |  | 0,4 | 0,2 | 0,15 | 0,55
U, V |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
R, ОМ |  | 3,75 | 7,5 | 10 | 2,72
Вывод. Сила тока зависит от сопротивления. Сила тока в цепи обратно пропорциональна сопротивлению.
Результаты экспериментов:
Примерные результаты выписываем на доску по группам
Погрешности наносим на график на мм бумаге.
ϪI = 0.05А
ϪU = 0.05 В
Обсуждаем результат и делаем вывод о том как ведет себя сила тока.
Примерные результаты: (по данным своих таблиц строим график и рисуем на доске)

## Slide 14
Игра: «Угадай, кто…»
Создал первую батарею «вольтов столб»
2. Провел опыт с двумя взаимодействующими проводниками
3. Провел эксперименты, доказывающие взаимосвязь силы тока и напряжения.
4. В его честь назвала единица напряжения
5. В его честь названа единица силы тока
6. В его честь названа единица сопротивления
Как их зовут?
Ампер
Александро Вольта
Георг Ом

## Slide 15
7. Как называется этот прибор?
Амперметр
Микроамперметр
Реостат
Гальванометр
(от амперметра)
Килоамперметр
Гальванометр
(от вольтметра)
Вольтметр
Омметр
Омметр
Аналоговый ваттметр
Цифровой сдвоенный
амперметр/вольтметр

## Slide 16
Конец урока